Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA EKOMARINY ORAZ TERENU DZIAŁKI w SIEMIANACH GMINA IŁAWA.

Budynek ekologicznej mini przystani żeglarskiej, połączona z nim kładką wieża obserwacyjna oraz obiekty kubaturowe uzupełniające: budynek gospodarczy stacji podciśnieniowej, altana i wiata śmietnikowa, projektowane na działce ewidencyjnej 31-239/93 w Siemianach, gm. Iława,

woj. warmińsko – mazurskie. Projektowane obiekty tworzyć będą jednolitą całość funkcjonalno użytkową, przeznaczoną do odbioru i segregacji odpadów i odbioru ścieków z jednostek pływających i będą użytkowane sezonowo.

# Budynek Ekomariny

Budynek dwukondygnacyjny, z górną kondygnacją w poddaszu użytkowym, z podcieniami, usytuowany wzdłuż jeziora w odległości ok. 10m od brzegu.

Dolna kondygnacja dostępna w poziomie terenu od strony brzegu jeziora mieścić będzie ogólnodostępne toalety w tym również przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umywalnie z natryskami oraz zewnętrzny punkt mycia naczyń zlokalizowany w zamykanej roletą wnęce w podcieniu budynku. W tej kondygnacji zaprojektowano również punkt pierwszej pomocy medycznej i dolny przystanek podnośnika dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającego transport pionowy na górną kondygnację. Wejścia do wymienionych pomieszczeń prowadzić będą z przebiegającego wzdłuż budynku od strony jeziora podcienia. Od przeciwnej strony budynku, ze względu na zaprojektowany tam dojazd, zaprojektowano wrota do punktu naprawy jachtów, nazwanego zwyczajowo w projekcie „szkutnią”. Pomieszczenie szkutni będzie zajmowało przestrzeń obu kondygnacji, przy czym podłogę szkutni zaprojektowano o pół metra wyżej niż podłogę pozostałych pomieszczeń tej kondygnacji, ze względu na dopasowanie do poziomu terenu otaczającego budynek. W podcieniach będą ustawione kosze na odpadki niesegregowalne i pojemnik na zużyte baterie.

Na górnej kondygnacji dostępnej z tarasu pomieszczenia administracyjne (pokój biurowy nazwany w projekcie zwyczajowo „bosmanatem” i salę wykładową z sanitariatami). Na tym poziomie usytuowane będzie również pomieszczenie przepierek i górny przystanek podnośnika. Wzdłuż elewacji od strony jeziora zaprojektowano taras nad podcieniami wzdłuż kondygnacji dolnej. Taras będzie połączony            z przewieszonym nad terenem pomostem o konstrukcji drewnianej, prowadzącym do platformy obserwacyjnej nad wejściem na pomost.

# Wieża z platformą obserwacyjną

Wieża w szkieletowej drewnianej konstrukcji, z pomostem widokowym i trójbiegowymi schodami prowadzącymi na pomost. Wieżę zwieńczono dachem o nachyleniu 66,5o, krytym blachą cynkowo tytanową. Obiekt wieży połączono z tarasem budynku przystani kładką o konstrukcji drewnianej. Wszystkie elementy wieży i kładki, w tym podłogi, schody i balustrady z drewna. Przyczółek, na którym ją posadowiono, będzie betonową, prostopadłościenną bazą dla wieży i jednocześnie dla pomostu cumowniczego.

# Budynek  gospodarczy stacji podciśnieniowej

Budynek, zlokalizowany obok wejścia na pomost cumowniczy, będzie mieścił urządzenia służące do odbioru ścieków z jednostek pływających. Budynek na planie prostokąta, w konstrukcji drewnianej szkieletowej, jako jednokondygnacyjne, jednoprzestrzenne pomieszczenie. Zewnętrzne drewniane ściany  budynku zwieńczono czterospadowym dachem krytym blachą cynkowo tytanową

# Altana

Altana połączona krótkim zadaszeniem z podcieniem budynku będzie stanowiła miejsce szkoleń przeprowadzanych na wolnym powietrzu. Obiekt o drewnianej konstrukcji szkieletowej na planie regularnego ośmioboku. W konstrukcji promieniście rozłożonego dachu krokwiowe wiązary spięto nad środkiem ośmioboku stalowym cylindrem, stanowiącym jednocześnie otwór wentylacyjny. Altana powiązana z podcieniem budynku ażurowym łącznikiem, stanowiącym wiatę o drewnianej szkieletowej konstrukcji z dachem dwuspadowym. Altana zwieńczona wielospadowym dachem, całość pokryta blachą cynkowo tytanową.

# Wiata śmietnikowa

Wiata, usytuowana obok budynku od strony dojazdu, pomieści trzy zamknięte kontenery z otworami wrzutowymi o pojemności 800l każdy, służące do wyodrębnionej zbiórki odpadów segregowalnych  i dwa kontenery zamykane do czasowego przetrzymywania odpadków bytowych niesegregowalnych. Konstrukcję wiaty zaprojektowano jako identyczną z konstrukcją budynku gospodarczego stacji podciśnieniowej, przy czym jej wypełnienie zaprojektowano jako ażurowe, odsunięte od płaszczyzny podłogi i od połaci dachowej pokrytej blachą cynkowo tytanową.

# Pomost pływający do cumowania

Pomost pływający do cumowania konstrukcji stalowej, ocynkowanej z opierzeniem drewnianym,               30 stanowiskowy z odnogami cumowniczymi  dł. 7,00 m, składa się z dwóch odcinków połączonych          w literę T. Każdy z nich składa się z trzech sekcji o długości 11,92 m i szer. 3,00 m każda, wysokość dolnej burty 0,50 m. Wejście na pomost z przyczółka na linii brzegowej za pomocą trapu długości 7,00 m  z poręczami. Pomost oświetlony, uzbrojony w punkty czerpalne wody i energii elektrycznej.

# Charakterystyczne parametry techniczne

## Wykaz pomieszczeń i powierzchni  budynku i obiektów przystani:

| l.p. | Nazwa pomieszczenia | powierzchnia |
| --- | --- | --- |

DOLNA KONDYGNACJA

| 001 | Przedsionek toalety męskiej | 7,86 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 002 | Toaleta męska | 12,18 | m2 |
| 003 | Toaleta niepełnosprawnych | 4,87 | m2 |
| 004 | Pomieszczenie techniczne | 6,60 | m2 |
| 005 | Pomieszczenie porządkowe | 2,44 | m2 |
| 006 | Przedsionek toalety damskiej | 8,90 | m2 |
| 007 | Toaleta damska | 12,40 | m2 |
| 008 | Toaleta niepełnosprawnych | 5,62 | m2 |
| 009 | Przedsionek umywalni | 6,21 | m2 |
| 010 | Umywalnia męska | 13,39 | m2 |
| 011 | Umywalnia damska | 18,77 | m2 |
| 012 | Przedsionek z podnośnikiem | 4,47 | m2 |
| 013 | korytarz w zespole pomieszczenia pierwszej pomocy medycznej | 3,11 | m2 |
| 014 | Pokój pierwszej pomocy medycznej | 7,53 | m2 |
| 015 | Wc w zespole pomieszczenia pierwszej pomocy medycznej | 2,16 | m2 |
| 016 | Pomieszczenie naprawy jachtów – „szkutnia” | 43,55 | m2 |
| RAZEM: | 160,06 | m2 |

GÓRNA KONDYGNACJA

| 101 | Hall | 10,04 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | Pokój administracyjny „bosmanatu” | 21,40 | m2 |
| 103 | Aneks kuchenny | 1,54 | m2 |
| 104 | Wc | 3,83 | m2 |
| 105 | Pomieszczenie porządkowe | 2,42 | m2 |
| 106 | Sala wykładowa | 45,52 | m2 |
| 107 | Hall sali wykładowej | 8,90 | m2 |
| 108 | Wc mski sali wykładowej | 4,39 | m2 |
| 109 | Magazynek sali wykładowej | 4,84 | m2 |
| 110 | Wc niepełnosprawnych i damski sali wykładowej | 5,04 | m2 |
| 112 | Przedsionek z podnośnikiem | 4,05 | m2 |
| 112 | Pomieszczenie przepierek | 12,61 | m2 |
| RAZEM: | 124,58 | m2 |

Zestawienie charakterystycznych parametrów budynku

| powierzchnia użytkowa: | 246,47 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto: | 284,64 | m2 |
| powierzchnia całkowita: | 420,02 | m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 265,11 | m2 |
| Wysokość nad poziom terenu | 8,82 | m |
| Kubatura | 1670 | m3 |

7.2. Wieża obserwacyjna wraz z pomostem łączącym z tarasem budynku

Zestawienie charakterystycznych parametrów

| powierzchnia użytkowa: | 16,47 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto: | 24,64 | m2 |
| powierzchnia całkowita: | 26,80 | m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 33,60 | m2 |
| Wysokość nad poziom terenu | 12,0 | m |
| Kubatura | 97 | m3 |

7.3. Budynek gospodarczy stacji podciśnieniowej

Zestawienie charakterystycznych parametrów

| powierzchnia użytkowa: | 12,00 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto: | 12,00 | m2 |
| powierzchnia całkowita: | 12,85 | m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 12,85 | m2 |
| Wysokość nad poziom terenu | 3,8 | m |
| Kubatura | 43 | m3 |

7.4. Altana wraz z wiatą łączącą z podcieniem budynku

Zestawienie charakterystycznych parametrów:

| powierzchnia użytkowa: | 40,15 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto: | 40,15 | m2 |
| powierzchnia całkowita: | 42,38 | m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 42,38 | m2 |
| Wysokość nad poziom terenu | 5,4 | m |
| Kubatura | 167 | m3 |

7.5. Wiata śmietnikowa

Zestawienie charakterystycznych parametrów:

| powierzchnia użytkowa: | 12,36 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto: | 12,36 | m2 |
| powierzchnia całkowita: | 12,85 | m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 12,85 | m2 |
| Wysokość nad poziom terenu | 3,6 | m |
| Kubatura | 43 | m3 |

7.6. Razem obiekty kubaturowe przystani:

Zestawienie charakterystycznych parametrów:

| powierzchnia użytkowa: | 327,45 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto: | 373,79 | m2 |
| powierzchnia całkowita: | 514,90 | m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 366,79 | m2 |
| Kubatura | 2020 | m3 |

# UKŁAD FUNKCJONALNY

8.1. Opis podstawowych funkcji

Żeglarze będą po zacumowaniu przy pomoście pływającym przechodzić trapem na przyczółek, zaprojektowany na linii brzegowej, zwieńczony wieżą obserwacyjną. Z przyczółka będzie można wejść schodami do góry na poziom pomostu obserwacyjnego, połączonego kładką z tarasem przed bosmanatem, co zaprojektowano dla ułatwienia bezpośredniej kontroli i obserwacji jachtów w rejonie pomostu. Na pomoście będą rozmieszczone punkty poboru wody i energii elektrycznej, z obiektu stacji podciśnieniowej będzie rozwijana instalacja do odsysania ścieków z wc na jachtach i wody zęzowej. Wzdłuż ciągu pieszego przebiegającego nad jeziorem wzdłuż linii brzegowej i łączącego teren przystani z terenem kąpieliska zaprojektowano budynek przystani. Dolna kondygnacja dostępna od strony brzegu jeziora mieścić będzie ogólnodostępne toalety w tym również przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umywalnie z natryskami, oraz zewnętrzny punkt mycia naczyń zlokalizowany we wnęce w podcieniu budynku, zamykanej roletą. W ogólnych toaletach zaprojektowano 3 kabiny ustępowe damskie, 2 kabiny ustępowe męskie i 3 pisuary oraz po jednej kabinie toaletowej dla niepełnosprawnych w każdej z toalet, wyposażonej w miskę ustępową, brodzik prysznicowy i umywalkę. Stworzy to odpowiednie warunki pobytowe w przystani dla co najmniej 75 kobiet i 70 mężczyzn jednocześnie (wg wskaźnika 1 kabina ustępowa na 25 kobiet i 35 mężczyzn, 1 pisuar na 25 mężczyzn, toalet dla niepełnosprawnych nie uwzględnia sie w bilansie). W umywalniach zaprojektowano po 3 kabiny natryskowe dla kobiet i mężczyzn, wg wskaźnika 1 kabina na 25 osób każdej płci. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły korzystać z natrysków w kabinach przy toaletach. Liczbę użytkowników przypadających na kabiny natryskowe przyjęto z uwzględnieniem zaprojektowanego systemu ograniczenia poboru wody przez odpłatność i limit czasowy oraz rozłożenia zapotrzebowania na trzy następujące po sobie godziny.

W dolnej kondygnacji budynku zaprojektowano również punkt pierwszej pomocy (bez stałego personelu medycznego, do udzielania pierwszej pomocy przez przeszkolony personel przystani) i pomieszczenie techniczne dla instalacji pompy ciepła systemu pozyskiwania ciepła geotermalnego oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych łączący poziom dolnej i górnej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń prowadzić będą z przebiegającego wzdłuż budynku od strony jeziora podcienia, w którym będą ustawione kosze na odpadki niesegregowalne i pojemnik na zużyte baterie. Kosze będą opróżniane regularnie przez personel do pojemników zbiorczych w wiacie śmietnikowej. W wiacie będą zlokalizowane pojemniki na odpadki segregowalne, z których użytkownicy korzystać będą samodzielnie.

Na górnej kondygnacji budynku dostępnej z tarasu powiązanego z wieżą widokową zaprojektowano pokój administracyjny „bosmanatu” i salę wykładową z sanitariatami). Na tym poziomie usytuowane będzie również pomieszczenie przepierek z trzema pralkami automatycznymi na żetony, suszarką bębnową, zlewem do przepierek i miejscem na suszenie w razie potrzeb. Pomieszczenie bosmanatu będzie miejscem pracy personelu obsługującego przystań, w sali wykładowej będą organizowane zajęcia szkoleniowe, może ona służyć obozom młodzieżowym i szkoleniowym realizowanym w formule rejsowej, szkoleniom i zielonym szkołom.

W okresie zimowym w budynku przystani będzie utrzymywana temperatura od +5 oC do +8 oC, przy czym nakłady energetyczne na ogrzewanie będą ograniczone ze względu na brak strat ciepła do gruntu i przyjęcie izolacyjności termicznej przegród nadziemnych (ścian i dachu) jak dla budynku ogrzewanego użytkowanego całorocznie. Pozostałe obiekty nie będą ogrzewane.

8.2.	Ogólna charakterystyka projektowanych budynków.

Zaplecze przystani stanowi budynek w konstrukcji mieszanej murowano – drewnianej, z przyległymi podcieniami zwieńczonymi tarasami, altaną, wiatą śmietnikową, budynkiem gospodarczym o konstrukcji obudowanej wiaty oraz wieżą obserwacyjną wraz z pomostem łączącym ją z budynkiem.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji położonych w całości powyżej terenu. Rzut budynku prostokątny o wymiarach osiowych 7.75x25.25 m. (bez traktu podcieniowego). Posadowienie budynku bezpośrednie w postaci ław fundamentowych. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. Konstrukcja dolnej kondygnacji murowana – rozstaw ścian nośnych w kierunku poprzecznym 6.25 + 6.25 + 6.25 + 6.25. Konstrukcja górnej kondygnacji drewniana, szkieletowa – dwie podłużne ściany stolcowe podpierające dach oraz ściany zewnętrzne w postaci dwóch warstw muru pruskiego rozdzielonych termoizolacją. Dach budynku drewniany dwuspadowy wsparty na konstrukcji szkieletowej ścian.

Wieża dwukondygnacyjna, z tarasem obserwacyjnym w poziomie drugiej kondygnacji, z dachem czterospadowym nad drugą kondygnacją oraz schodami i daszkiem jednospadowym nad częścią schodów położonych poza obrysem wieży. Konstrukcja wieży łącznie ze schodami i daszkiem nad schodami drewniana, szkieletowa, przestrzenna. Rzut wieży w obrysie zewnętrznym przyziemia kwadratowy o wymiarach 3.75x3.75 m. Taras widokowy na rzędnej +3.16 m, zwieńczenie dachu nad drugą kondygnacją na rzędnej +9.40 m a wierzchołek dachu wieży na rzędnej +11.80 m. Rzędna projektowanego terenu pod wieżą -0.20 m. Pomost łączący wieżę obserwacyjną z budynkiem drewnianym szerokości 1.955 m i długości 7.32 m. Pomost łączy wieżę i budynek na poziomie drugiej, górnej kondygnacji.

# SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Oba poziomy projektowanego budynku będą dostępne z zewnątrz bez barier architektonicznych. Wyposażono budynek w podnośnik dla osób niepełnosprawnych pozwalający na przemieszczanie się pomiędzy obiema kondygnacjami. W toaletach wielostanowiskowych zaprojektowane zostały odrębne kabiny przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z możliwością korzystania w nich z natrysków. Toalety dla niepełnosprawnych zaprojektowano również w zespole bosmanatu i sali szkoleniowej. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich nie przystosowano jedynie toalet i łazienek personelu – przy pokoju pierwszej pomocy i przy bosmanacie. Ze względu na charakter pracy nie przewiduje się zatrudnienia personelu z tak znaczną dysfunkcją ruchową, by wymagała poruszania się na wózku.

# ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO

Źródłem ciepła dla instalacji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania będzie energia elektryczna.               Poza tym  budynek wyposażony będzie w instalacje wodno kanalizacyjne, instalacje elektryczne                i teletechniczne.

## Instalacje elektryczne

Instalacja wewnętrzna elektryczna – zasilana z sieci ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Iławie, instalacja wewnętrzna wtynkowa.

Instalacja odgromowa – zwody poziome druty stalowy FeZn Φ10 wykorzystaniem rynien z blachy, sprowadzona przez zwody pionowe bednarką ZnFe  40x3 do uziomów fundamentowych.

# Zasilanie zewnętrzne

Budynek przystani będzie zasilony przez ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Olsztynie, linią zasilającą wyprowadzoną ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV SIEMIANY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY [T-0327], do złącza Z-21. Złącze Z-21+3P zlokalizowano przy ogrodzeniu na działce 31-239/93.

Wewnętrzna linia zasilająca wymiana istniejącego przyłącza, na kabel YAKXS 4x185 mm2                         o dł. 148,00 m ze złącza Z-21+3P wprowadzona zostanie do tablicy głównej RG, zlokalizowanej               w pomieszczeniu 009 projektowanego budynku.

# Układ zasilania wewnętrznego budynku

Przy złączu ZK-21+3P zlokalizowany będzie pomiar rozliczeniowy półpośredni. Z szafki licznikowej obiekt będzie zasilany istniejącą doziemną linią kablową YAKXS 4x185 mm2 wprowadzoną do tablicy głównej RG  typu XL3-800 o wymiarach /1500x600x273/ zlokalizowanej w pomieszczeniu 009.

# Instalacje elektryczne

Z tablicy głównej RG zasilone będą tablice zabezpieczeniowe. Tablice na tynkowe typu RN55 3x12          o wym./501x312x143 /. Linie zasilające z RG do tablic wykonane będą jako wtynkowe przewodami kabelkowymi płaskimi miedzianymi typu YDYp 5x6 mm2.  W pomieszczeniach instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi płaskimi miedzianymi typu YDYp o izolacji 750V układanymi pod tynk                o przekrojach 1,5 mm2 w obwodach oświetleniowych i 2,5 mm2 w obwodach gniazd wtyczkowych.

# Instalacje słaboprądowe

System sygnalizacji pożaru SAP

Pomieszczenia bosmanatu ,sali wykładowej, szkutni, pomieszczenie gospodarcze, pierwszej pomocy objęto ochroną systemu wykrywania pożaru oraz alarmu SAP z zastosowaniem mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pożaru, wyposażonej w 8 linii dozorowych, pojemnik na akumulatory wraz z akumulatorami zapewniającymi pracę systemu przez 72h,  oraz czujek DOR, TUP, TOP . Centralka SAP zainstalowana będzie w pomieszczeniu bosmanatu

Okablowanie strukturalne

Pomieszczenia obsługi mini przystani zostaną okablowane siecią strukturalną. Do tego celu zostanie wykonane okablowanie miedzianą skrętką czteroparową kat.6.Główny punkt dystrybucyjny zlokalizowano w pomieszczeniu bosmanatu.

System sygnalizacji włamania

Pomieszczenia objęte ochroną zostaną okablowane siecią strukturalną. Do tego celu zostanie wykonane okablowanie miedzianą skrętką czteroparową kat.6. Punkt dystrybucyjny zlokalizowano w pomieszczeniu bosmanatu. System sygnalizacji włamania przewiduje zastosowanie centrali alarmowej INTEGRA24, współpracującej z czujnikami detekcji ruchu, manipulatorami LCD, komunikatorem telefonicznym z funkcją monitoringu. Zasilona akumulatorami zapewniającymi pracę systemu przez 72h

# Instalacja piorunochronna

Instalacja odgromowa będzie wykonana zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1. .Zwód poziomy zaprojektowano z drutu ZnFe Ø8, z wykorzystaniem blachy rynien, a zwody pionowe do uziomów fundamentowych z  bednarki ZnFe  40x3 mocowanej w osłonie komina .

# Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przepięciową przewiduje się ograniczniki przepięć kl B i C, zainstalowane w rozdzielni głównej RG. Ograniczniki te zapewniają poziom ochrony <0,75 kV przy 5 kA (8/20), oraz < 2,0 kV przy prądzie piorunowym 100 kA (8/80). Stosowanie ochrony przepięciowej określone jest normą PN-93/E-05009/443.

# Ochrona od porażeń

Układ sieci do tablicy głównej w budynku TN-C. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N nastąpi w tablicy głównej RG. Szyna PEN tablicy głównej zostanie uziemiona poprzez połączenie z szyną wyrównawczą układaną w dolnej kondygnacji i połączoną w dwóch miejscach ze zbrojeniem fundamentów budynku. Do szyny wyrównawczej zostaną przyłączone metalowe części urządzeń wentylacyjnych budynku. W sieci nn jako ochronę przewidziano szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 0,4 s w instalacji oraz 5 s. w układzie zasilającym. Szybkie wyłączenie w instalacji odbiorczej realizowane będzie za pomocą wyłączników instalacyjnych typu S300, a także wyłączników różnicowo-prądowych o działaniu bezpośrednim, instalowanych w tablicach.

# Zagadnienia pożarowe

Wewnętrzna linia zasilająca budynek będzie zasilona poprzez wyłącznik typu DPX 160 wyłączany zdalnie przyciskiem typu FT 22 w obudowie przeciwpożarowej. Przycisk wyłączający będzie usytuowany przed wejściem na taras.

10.2. Wentylacja

W budynku projektuje się zastosować w zależności od przeznaczenia pomieszczenia wentylację grawitacyjną wywiewną z naturalnym dopływem powietrza, wentylację mechaniczną wywiewną z naturalnym dopływem powietrza oraz wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną.

Wentylacja grawitacyjna

Instalację grawitacyjną projektuje się dla pomieszczeń wc, pomieszczeń pomocniczych i technicznych. W pomieszczeniach tych przewidziano wywiewne kanały grawitacyjne murowane zakończone nasadą wentylacyjną na dachu i kratką żaluzjową na wlocie. Dopływ powietrza do pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie będzie realizowany poprzez nawiewniki w drzwiach, oknach a tam gdzie to niemożliwe poprzez kanał nawiewny. Jako szlongi od kanałów murowanych do poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano kanały wentylacyjne blaszane o wymiarach 150x150 mm obudowane płytami z gips-kartonu i zakończone kratkami wentylacyjnymi z siatką.

W okresie zimowym dla pomieszczeń sezonowych przyjęto wymianę powietrza 0,5w/h, a w lecie zgodnie z załączoną tabelą.

Dla kominka w pomieszczenia 106 projektuje się przewód 15x15cm biegnący od kratki w ścianie zewnętrznej pod stropem parteru do kominka.

Wentylacja mechaniczna wywiewna z naturalnym lub wspomaganym mechanicznie dopływem powietrza

Część pomieszczeń projektuje się wentylować poprzez zastosowanie wentylatora hybrydowego wywiewnego dachowego osadzonego na kanale ceramicznym i z kratką żaluzjową na wlocie do kanału. Jako szlongi od kanałów murowanych do poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano kanały wentylacyjne blaszane o wymiarach 150x150 mm obudowane płytami z gips-kartonu i zakończone kratkami wentylacyjnymi z siatką. Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia będzie realizowane poprzez kratki transferowe drzwiowe lub kratki nawiewne w ścianach. W pomieszczeniach o dużej wymianie powietrza nawiew będzie wspomagany nawiewnymi wentylatorami ściennymi lub okiennymi.

W okresie zimowym dla pomieszczeń sezonowych przyjęto wymianę powietrza 0,5w/h (przy pracy grawitacyjnej wentylatorów jako nasad) a w lecie zgodnie z załączoną tabelą.

Wentylatory będą włączane centralnie na czas użytkowania budynku.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali wykładowej

Dla pomieszczenia sali wykładowej przewidziano wentylację mechaniczną zrównoważoną realizowaną poprzez wentylator nawiewny i wywiewny.

Powietrze świeże będzie dostarczane z zewnątrz poprzez czerpnię ścienną zlokalizowaną na elewacji północnej nad wejściem do szkutni. Powietrze po przefiltrowaniu i podgrzaniu (w nagrzewnicy elektrycznej) będzie dostarczone poprzez 4 nawiewniki ścienne do pomieszczenia. Powietrze wywiewane z pomieszczenia poprzez kratki wyciągowe będzie odprowadzane poprzez wentylator wywiewny i wyrzutnię ścienną na zewnątrz budynku.

Aby zapewnić wentylację pomieszczenia poza pracą centrali projektuje się zastosować kanały grawitacyjne z zamykaną przepustnicami oraz nawiewniki okienne, które należy na czas pracy wentylacji mechanicznej bezwzględnie zamykać. Maksymalny poziom dźwięku A w sali konferencyjnej będzie utrzymywany na max poziomie 40dB poprzez min tłumiki kanałowe. Mocowanie wentylatorów poprzez wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu się drgań na kanały wentylacyjne i konstrukcję budynku.

## Instalacja wodno kanalizacyjna

### Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany w wodę poprzez przyłącze z zewnętrznej sieci wodociągowej.  Pomiar zużytej wody realizowany poprzez wodomierz zlokalizowany wewnątrz budynku w pomieszczeniu szkutni.                   Za wodomierzem przewód wodociągowy rozprowadzony:

- głównymi ciągami do poszczególnych przyborów w ramach instalacji z.w.u

- do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej

- z pomieszczenia 001 (przedsionek toalety męskiej) na zewnątrz budynku do instalacji zasilającej w wodę pomost i budynek gospodarczy stacji podciśnieniowej.

Przewody główne zimnej wody poprowadzone w układzie rozgałęźnym pod stropem dolnej kondygnacji oraz w przestrzeniach instalacyjnych - nad sufitami podwieszonymi w pomieszczeniach ogólnych oraz natynkowo w przestrzeniach pomieszczeń technicznych. Od przewodów głównych wykonano odgałęzienia do pionów z.w.u. i skąd poprowadzone są podejścia do każdego przyboru.

Przewody odgałęźne prowadzone w przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach ściennych i obudowach. Instalacja na zewnątrz budynku prowadzona jest pod powierzchnią terenu.

Przewody zimnej wody z rur z tworzyw sztucznych z wkładką stabilizująca łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane lub elektrooporowe i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Przejścia przewodów przez ściany w tulejach ochronnych a przestrzeń pomiędzy otworem  a tuleją wypełnić zaprawą cementową. Średnicę tulei ochronnej projektuje się o dwa centymetry większą od średnicy zewnętrznej rury w przypadku przejścia przez ścianę oraz o 1cm większą podczas przejścia przez strop.  Jako armaturę odcinającą poszczególne odcinki instalacji i zasobniki należy zastosować zawory kulowe gwintowane przeznaczone do wody pitnej. Podłączenia umywalek, spłuczek, poprzez zaworki (kurki) kulowe z filtrem tzw „podumywalkowe” umożliwiające doprowadzenie wody za pomocą przewodu elastycznego miedzianego.

Przybory:

Miska ustępowa – 10 szt.

Miska ustępowa niepełnosprawnych – 3 szt.

Pisuar – 3 szt.

Zlew – 6 szt.

Zlew zewnętrzny – 2 szt.

Natrysk – 8 szt.

Pralka – 3 szt.

Umywalka nablatowa – 8 szt.

Umywalka wisząca – 8 szt.

Umywalka dla niepełnosprawnych – 3 szt.

### Instalacja ciepłej  wody użytkowej i cyrkulacji

Budynek będzie zasilany w ciepłą wodę z podgrzewacza ciepłej wody użytkowej zlokalizowanego            w pomieszczeniu 007 (toaleta damska).

W podgrzewaczu ciepła woda będzie podgrzana do temperatury 60’C grzałką elektryczną.                       W celu dezynfekcji będzie możliwe czasowe podniesienie temperatury wody do 80’C. Od podgrzewacza ciepłej wody przewody cyrkulacji i cwu będą prowadzone w przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach ściennych i obudowach. Przewody główne instalacji cyrkulacyjnej będą prowadzone wzdłuż przewodów c.w.u. od podgrzewacza do poszczególnych końcówek pionów na instalacji. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych z wkładką stabilizująca łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Przejścia przewodów przez ściany zaprojektowano w tulejach ochronnych a przestrzeń pomiędzy otworem a tuleją wypełnioną zaprawą cementową. Średnicę tulei ochronnej wykonać o dwa centymetry większą od średnicy zewnętrznej rury w przypadku przejścia przez ścianę oraz o 1cm większą podczas przejścia przez strop. Jako armaturę odcinającą poszczególne odcinki instalacji i zasobniki należy zastosować zawory kulowe gwintowane przeznaczone do wody pitnej. Podłączenia umywalek w ciepłą wodę, należy realizować poprzez zaworki (kurki) kulowe z filtrem tzw „podumywalkowe” umożliwiające doprowadzenie wody za pomocą przewodu elastycznego miedzianego.

Przybory:

Zlewozmywak – szt. 6

Zlew – szt. 2

Natrysk – szt. 8

Umywalka – 19 szt.

### Instalacja kanalizacyjna

Usuwanie ścieków z budynku

Poszczególne przybory będą odprowadzały ścieki do pionów kanalizacji sanitarnej i dalej przewodami odpływowymi na zewnątrz budynku. Piony będą zakończone na dachu wywiewkami kanalizacyjnymi. Do czyszczenia instalacji będą służyć umieszczone na każdym pionie (tuż ponad posadzką) rewizje oraz wpusty podłogowe. Wszystkie odpływy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych, przelewów szczelinowych projektuje się jako zasyfonowane. Wody z posadzki łazienek, pomieszczenia technicznego i pomieszczenia porządkowego będą odprowadzane poprzez wpusty podłogowe wyposażone w syfon i kratkę stalową. Jako przewody kanalizacyjne grawitacyjne będą zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne PVC co najmniej SN2 a w przypadku przewodów prowadzonych pod podłogą co najmniej SN4.

Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez cztery wyjścia z budynku i przyłącze kanalizacyjne. Jako przyłącze projektuje się zastosować przewód lity PP SN8 Dz=160mm; układane ze spadkiem 1,0%, o maksymalnej przepustowości 8l/s (50% wypełnienia)

Przybory:

Miska ustępowa – 13 szt.

Pisuar – 3 szt.

Pralka – 3 szt.

Natryski – 8 szt.

Umywalki, zlewy, zlewozmywaki – 27 szt.

Usuwanie ścieków z jednostek pływających

W budynku gospodarczym zostanie umieszczona stacja podciśnieniowa odprowadzająca ścieki sanitarne i wody zęzowe z łodzi cumujących przy przystani żeglarskiej. Ścieki ze stacji podciśnieniowej będą tłoczone przewodem PEHD do studzienki rozprężnej i dalej prowadzone grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej. Szacuje się, że w ciągu doby z odprowadzenia ścieków skorzysta 75% jednostek pływających obsługiwanych w ciągu doby w przystani. Przeciętnie z jednej jednostki odprowadzać się będzie 25l ścieków.

## Odwodnienie dachu budynku

Odwodnienie dachu budynku i tarasu projektuje się poprzez rynny i rury spustowe do zewnętrznego kolektora podziemnego PPdz200 kierującego ścieki do projektowanej kanalizacji  deszczowej i dalej do jeziora Jeziorak. Przy połączeniu rur spustowych z kolektorem będzie zastosowany odpływ deszczowy      z suchym syfonem i z łapaczem liści oraz automatyczną klapą zamocowaną wahadłowo

## Instalacja grzewcza

Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewania i podgrzewu cwu będą grzejniki o różnej mocy i grzałki elektryczne.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek niski, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Dolną kondygnację budynku zalicza się również do kondygnacji nadziemnych. Nieznaczne podwyższenie gruntu ponad poziom podłogi pomieszczeń dolnej kondygnacji z dwóch stron budynku nie skutkuje zakwalifikowaniem dolnej kondygnacji jako piwnicy, ponieważ budynek zaprojektowano tak, że w miejscach otworów drzwiowych podłoga kondygnacji będzie zawsze w poziomie terenu. Budynek projektuje się zgodnie z § 212 ust. 3 Dz. U. 75 z 2002r. w klasie D odporności pożarowej.

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie umieszczony na parterze i odpowiednio oznakowany.

Ewakuację górnej kondygnacji budynku projektuje się bezpośrednio z pomieszczeń na otwarty zewnętrzny taras i stamtąd zewnętrznym biegiem schodów o odporności pożarowej R30 na poziom terenu. Ponieważ droga ewakuacyjna prowadzi przy ścianie z oknami, okna z pomieszczeń 016 i 106, wychodzące na schody i taras na odcinku, gdzie taras stanowić będzie zewnętrzną galerię ewakuacyjną, zaprojektowano w klasie odporności ogniowej EI 15. Ścienne nawiewniki wentylacji grawitacyjnej w tej ścianie zaprojektowano na wysokości powyżej 2m nad poziomem galerii.

Kładki w kierunku wieży i schodów z tarasu widokowego wieży na poziom terenu i odcinka tarasu od wyjścia z pomieszczenia 102 w kierunku kładki i wieży nie traktuje się jako dróg ewakuacyjnych.

Do wykończenia wnętrz nie projektuje się zastosowania materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne albo intensywnie dymiące. Okładziny sufitów i sufity podwieszone projektuje się z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Budynek i obiekty sąsiednie należy wyposażyć w gaśnice - jedna gaśnica GPr 4 (ABC) na każde 200 m2 powierzchni pomieszczeń.

Wyjścia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, miejsca ustawienia gaśnic oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego należy oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi, w miejscu ogólnie dostępnym umieścić instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Projektowane budynki zostały usytuowane w odległości większej niż 8 m od innych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej.

W budynku i towarzyszących obiektach nie projektuje się instalacji hydrantowej. Dojazd pożarowy do budynków nie jest wymagany, w razie potrzeby dojazd w pobliże budynków będzie możliwy przez projektowaną odrębnie drogę dojazdową.

Opis wykonano na podstawie zatwierdzonego projektu Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z o.o.    z Warszawy