OPIS TECHNICZNY

planowanych robót remontowo – budowlanych w budynku Oddziału Przedszkolnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ząbrowie Gmina Iława.

-  Inwestor

Gmina Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława

-  Opis wykonania robót budowlanych

1. - ściany zewnętrzne, elewacja

- ściany

uzupełnić ubytki elewacji tynkiem cem-wap II kat. docieplenie ścian zewnętrznych  z płyt styropianowych gr. 12 cm, ościeża obrobić płytami gr. 3 cm, cokół budynku docieplić płytami gr. 8 cm, wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze jasnym, pastelowym,

- parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej, okap wysunięty po dociepleniu

3 cm.

2.  - naprawa i pokrycie dachu papą termozgrzewalną z robotami

towarzyszącymi,

roboty należy rozpocząć od wymiany obróbek blacharskich (murków ogniowych

i pasów nadrynnowych) następnie naprawić istniejące pokrycie dachowe poprzez likwidację pęcherzy, rys i pęknięć. Po naprawie istniejącego pokrycia przykleić podkładową warstwę papy asfaltowej, termozgrzewalnej gr. 3,5 mm, następnie ułożyć warstwę papy asfaltowej, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS gr.5 mm.

Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych oraz przebudowę trzonów kominowych dymowych i wentylacyjnych. Należy wykonać również wymianę instalacji odgromowej (wsporników, zwodów naprężanych i łączników).

3. - roboty remontowe wewnętrzne

3.1. wymiana kotła centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni budynku

w następującym zakresie:

-  demontaż starego miałowego kotła c.o. z wyniesieniem na zewnątrz budynku,

-  montaż nowego kompletnego kotła wodnego, stalowego na opał stały

(węgiel, miał, drewno)

z przeróbką czopucha i włączeniem do istniejącej instalacji.

3.2.  naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie, malowanie i wykonanie tynku

mozaikowego do wysokości lamperii (pozycje kosztorysowe wg przedmiaru robót)

Powyższy zakres robót remontowych należy wykonać zgodnie ze sztuką 	   	        budowlaną, przestrzegać zasad bhp zwłaszcza podczas prac na rusztowaniach

oraz dbać o porządek w granicach zagrodzonej posesji.

Wykonał: