I ł a w a, dnia 11 maja 2016 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.08.2016

Dotyczy przetargu: „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z sala sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, gm. Iława – II etap”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:

- Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres remontu poddasza  wchodzi w zakres zadania. 
Czy  są do montażu tylko 1 drzwi nr 3, czy należy wykonać nowe posadzki. Prosimy                    o uzupełnienie wymiarów na rys A4. i wskazanie pozycji przedmiarowych dotyczących wykonania remontu poddasza.

Odpowiedź:  Zakres robót remontowych poddasza określa element pierwszy przedmiaru

Robót podstawowych, który uwzględnia wszystkie roboty rozbiórkowe i remontowe

(nowe ścianki, tynki, ocieplenia, podbitki i podłogi); należy na poddaszu policzyć 1 szt.

p.poż. drzwi ozn. nr 3; rysunek A4 wykonany został w skali 1:100 sprawdzenie wymiarów

z rysunku może być w miarę precyzyjne.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 14 występują okna 1,13x1,9x2szt Prosimy              o wskazanie w którym miejscu znajdują się te okna.  Również w tej pozycji występują okna 0,56x1,05x6szt. Natomiast wg inwentaryzacji powinny być 0,56*1,08x2szt oraz okna 0,70x0,83*4szt.Jakie okna należy przyjąć okna do wyceny.

Odpowiedź: Okna znajdują się na elewacji  północno – zachodniej, jest to ta sama ilość sztuk

i m² (w opisie technicznym zaleca się zamówienie stolarki okiennej po wcześniejszym

sprawdzeniu wymiarów z natury).

Właściwy przedmiar robót dla poz. nr 14  (szer. x wys. x szt.)

1,06x1,62x6+0,56x1,08x2+0,70x0,83x4+1,43x1,90x8+1,28x1,90x4+1,23x1,93x1+1,29x1,93x1

+0,86x1,20x1+0,63x0,93x2 = 52,36 m²  (29 sztuk)

- Jakie należy przyjąć do wyceny ościeżnice drzwiowe, stałe czy regulowane.

Odpowiedź:   Należy przyjąć ościeżnice regulowane

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 62 drzwi nr 6  - jest 6szt. Powinno być szt 7.         Czy należy doliczyć 1 szt.

Odpowiedź:   Tak należy doliczyć 1 sztukę.

- W piwnicy należy wymienić okna piwniczne poz. 2.001 w przedmiarze  uzupełniającym .

Czy w zakres oferty wchodzi wymiana naświetli piwnicznych.

Odpowiedź:  Tak, należy doliczyć zakup i montaż doświetlaczy okien piwnicznych gł. 50 cm,

w ilości 4 szt.

- Proszę o potwierdzenie, że zakres robót remontowych do wykonania to zakres  wg przedmiaru robót podstawowego i uzupełniającego.

Odpowiedź: Wyliczenia zakresu i ilości robót remontowo – budowlanych dokonano na

podstawie projektu budowlanego, uzgodnień sanitarnych i p.poż oraz potrzeb

Zamawiającego.

- Prosimy o dokładny opis wykonania elewacji przedszkola.

Odpowiedź:  Chodzi o naprawę i renowację elewacji polegającą na uzupełnieniu ubytków

cegieł ceramicznych, oczyszczeniu lub wypiastowaniu i uzupełnieniu fug wapienno

- piaskowych.

- Prosimy o podanie parametrów tablic do koszykówki na wysięgnikach (pojedyncze czy podwójne).

Odpowiedź: Tablice do mini koszykówki na słupach i wysięgnikach, pojedyncze.