I ł a w a, dnia 6 maja 2014  r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.06.2014

Dotyczy przetargu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone Gmina Iława”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Proszę o podanie danych charakterystycznych dotyczących nadajników impulsów z możliwością odczytu radiowego (pozycja przedmiaru 71 i 84)?

Odpowiedź:

Wodomierze jednostrumieniowe, mokrobieżne
- DN 15, Q3 2,5 G ¾ L=110 mm

- DN 20, Q3 4,0 G1 L=130 mm

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID R=250 poziom i R=160 pion,

- liczydło wodomierza odporna na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- bębenki liczydła w specjalnej kapsule wypełnionej specjalną cieczą,

- wodomierz odporny na działanie pola magnetycznego,

- modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu  radiowego.

Moduł impulsowy o wysokiej rozdzielczości

- detekcja obrotów wskaźnika liczydła poprzez specjalny czujnik metodą indukcyjną

- tłumienie drgań wyjścia impulsowego

- odporność na zewnętrzne pole magnetyczne przewyższające wymagania PN-EN 14154-3.

- możliwość programowania przez użytkownika

- autodiagnostyka

- hermetyczna obudowa - stopień ochrony IP 68

- żywotność baterii 10 lat

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82