SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT   BUDOWLANYCH.

I. -     Nazwa zamówienia, dane ogólne

- Roboty remontowe  budynku Oddziału Przedszkolnego SSP w Ząbrowie

Gmina Iława polegające na wykonaniu:

- nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej z obróbkami

blacharskimi, nowymi rynnami, rurami spustowymi, naprawy trzonów

kominowych i instalacji odgromowej,

- naprawy ścian budynku, docieplenia  płytami styropianowymi z nową akrylową

wyprawą  elewacyjną i parapetami zewnętrznymi,

- wymiany kotła centralnego ogrzewania z robotami towarzyszącymi,

- naprawy ścian klatki schodowej z przygotowaniem podłoża, wykonaniu

tynku mozaikowego i odmalowaniu pozostałej powierzchni ścian, sufitów

Planowana realizacja inwestycji od podpisania umowy z Wykonawcą do dnia

15 października 2011 r.

- Informacja o terenie budowy

Budynek oddziału przedszkolnego z małym placem zabaw zlokalizowany jest

na działce nr 173 w miejscowości Ząbrowo Gmina Iława. W budynku usytuowane

są dwa wejścia, jedno od strony frontowej, drugie od strony placu zabaw.

Teren działki w całości zagrodzony, w trakcie wykonywania prac remontowych

należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Transport materiałów i dojazd do budynku od drogi gminnej, magazynowanie

drobnych, nisko kubaturowych materiałów w wydzielonej części piwnicznej

budynku.

II. -   Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

- Płyty styropianowe do izolacji termicznej ścian budynku

- gęstość  EPS 70-040 (Fs 15)

- płyty frezowane gr. 3, 8 i10 cm

- dopuszczony do obrotu handlowego ze względu na znak bezpieczeństwa B

z pozytywną oceną higieniczną PZH

- świadectwo zgodności z CE

2.    Papy termozgrzewalne

a) podkładowa

- masa powłokowa z asfaltu oksydowanego

- osnowa z welonu szklanego

- pokrycie od strony wierzchniej – drobnoziarnista posypka mineralna

- grubość ca 3,5 mm

b) wierzchniego krycia SBS

- masa powłokowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS - min. 2500 g/m²

- osnowa z włókniny poliestrowej, gramatura osnowy - min. 200 g/m²

- pokrycie od strony wierzchniej – szara drobnoziarnista posypka mineralna

- gr. 5,0 mm

3.    Kocioł centralnego ogrzewania, wodny

- moc 50 kW

- konstrukcja stalowa, palenisko z blachy kotłowej gr. 6 mm

- rodzaj paliwa: węgiel, miał i drewno

- sterowanie automatyczne z nadmuchem powietrza

4.    Materiały wykończeniowe

- farba emulsyjna, zmywalna

- gips szpachlowy twardy, szary,

- masa żywiczna tynku mozaikowego

Wszystkie materiały wbudowane na w/w zadanie powinny być w I gatunku.

Na materiały wymienione w pkt 1-3 Inwestor wymagał będzie świadectw jakości

i dopuszczenia do obrotu handlowego.

III.  -    Wymagania dotyczące sprzętu

- Rusztowania zewnętrzne rurowe co najmniej 150 m²

- Specjalistyczne narzędzia do wykonania:

- instalacji centralnego ogrzewania

- pokrycia z papy termozgrzewalnej

- obróbek blacharskich

IV.  -    Wymagania dotyczące środków transportowych

1.  Samochód dostawczy do przewozu materiałów budowlanych i sprzętu

V.   -   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Ściany zewnętrzne, elewacja

1.  Ściany i ościeża

przed wykonaniem ocieplenia z płyt styropianowych, należy dokonać naprawy

tynków zewnętrznych elewacji (tynk cem-wap II kat).

Wykonanie całości robót dociepleniowych zgodnie z technologią lekką, mokrą

i sztuką budowlaną, mocowanie warstwy docieplenia kołkami plastikowymi,

grubość warstwy izolacyjnej ścian 12 cm plus wyprawa

klejowa z siatką zbrojącą i elewacyjna gr. ok. 0,5 cm.

Ościeża okienne i drzwiowe – ocieplone w technologii j.w. z płyt styropianowych

gr. 3 cm.

2.  Cokół budynku

przed wykonaniem ocieplenia z płyt styropianowych, należy dokonać naprawy

tynków zewnętrznych  (tynk cem-wap II kat), wykonanie zgodnie z technologią

lekką, mokrą i sztuką budowlaną, mocowanie kołkami  4 szt/ m²,

grubość warstwy izolacyjnej 8 cm.

3.  Parapety ,

- zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej poliestrem w kolorze ceglanym,

wysunięcie okapu po ociepleniu ok. 3 cm.

4.   Elewacja

tynk akrylowy, cienkowarstwowy, drobnoziarnisty zacierany na okrągło

w dwóch jasnych pastelowych kolorach,

Dach

1.   Trzony kominowe,

wentylacyjne i dymowy należy rozebrać a materiał z rozbiórki złożyć w miejscu

wskazanym przez Kierownika jednostki. Nowe tej samej wielkości i wysokości

wymurować z cegły klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej marki 8

(cement bez dodatków). Wentylację w kominach wykonać boczną, przelotową

z zabezpieczeniem wszystkich otworów kratkami wentylacyjnymi 14x14 cm.

Czapki kominowe gr. 7 cm z 5-cio centymetrowym okapem, z betonu B 20

zatarte na gładko.

2.   Obróbki blacharskie

rozebrać i złożyć w miejscu wyznaczonym. Nowe obróbki gzymsów, murów

ogniowych, pasów nadrynnowych, rynny i rury spustowe wykonać z blachy

stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

3.   Pokrycie

przed przystąpieniem do układania pierwszej, podkładowej warstwy papy

termozgrzewalnej należy wykonać naprawę połaci dachowych poprzez

likwidację załamań i pęcherzy powietrznych.

Drugą warstwę stanowi papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS,

szara, gr 5 mm.

Roboty izolacyjne i pokrywcze należy wykonywać w suche i pogodne dni.

4.  Instalacja odgromowa,

nowe wsporniki należy mocować na czapach kominowych i murkach

ogniowych, zwody z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm.

Roboty remontowe wewnętrzne

1.   wymiana kotła centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni budynku

prowadzone w następującej kolejności:

-  demontaż starego miałowego kotła c.o. z wyniesieniem na zewnątrz budynku,

-  montaż nowego kompletnego kotła wodnego, stalowego na opał stały

(węgiel, miał, drewno) z przeróbką czopucha i włączeniem do istniejącej

instalacji.

2.   naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie, malowanie i wykonanie tynku

mozaikowego do wysokości lamperii, roboty wykonać w kolejności:

- zmycie i zeskrobanie starej farby,

- szpachlowaniu ścian i sufitów,

- malowanie emulsyjne ścian i sufitów,

- zagruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy,

- wykonaniu tynku mozaikowego na ścianach klatki schodowej do wys. 1,60 m,

- wymiana kotła c.o.

VI -    Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót budowlanych.

Osobą kontrolującą przebieg robót remontowych oraz jakość materiałów,

będzie Inspektor Nadzoru powołany przez Inwestora, który pełnić będzie swoje

obowiązki zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

VII -   Przedmiar robót,

określa cały zakres robót niezbędnych do wykonania

zamówienia, łącznie z robotami towarzyszącymi.

Przedmiar jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji technicznej.

VIII – Odbiór robót budowlanych.

osobą odpowiedzialną za przebieg robót budowlanych oraz

odpowiednią za jakość materiałów będzie Kierownik Budowy z ramienia

Wykonawcy, nad całością przebiegu inwestycji czuwał będzie Inspektor

Nadzoru powołany przez Inwestora, który z jego ramienia pełnić będzie

swoje obowiązki zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Termin realizacji, warunki płacowe z terminem płatności zostaną

określone w umowie.

Całość po zakończeniu  robót odbiera komisja powołana przez Wójta

Gminy Iława  protokółem odbioru końcowego.

IX. -  Dokumenty odniesienia

1. Przedmiar robót – zał. nr 1.

2. Mapka orientacyjna

Opracował